## Slide 1: 《通信与网络》实验六 电平判决实验
2022年11月

## Slide 2: 目录
电平信道与判决回顾
实验内容和流程

## Slide 3: 一、电平信道与判决回顾

## Slide 4: 电平信道
为了传输“逻辑”符号{0,1}，我们用物理量“电平”承载符号。
对于不同的符号发送不同幅度的电平
格雷映射(Gray Mapping)
  例：M=8时

## Slide 5: 电平信道
信道：加性高斯噪声信道
信噪比（SNR）：符号功率与噪声功率的比值

## Slide 6: 判决方法
接收机根据接收电平进行符号判决
最大后验概率判决(MAP)
最大似然判决(ML)
最小欧氏距离判决(MED)
符号等概率发送
高斯分布的性质

## Slide 7: 评价方法
误符号率(SER, Symbol Error Rate):
误比特率(BER, Bit Error Rate):
在格雷映射下：

## Slide 8: 二、实验内容介绍

## Slide 9
搭建模型
  发送电平符号{-1，1}
  判决：根据接收电平的正负
1. AWGN电平信道与二元符号判决

## Slide 10
观察AWGN信道对二元电平信号的影响
测量信号、噪声功率和误符号率并计算信噪比
1. AWGN电平信道与二元符号判决
信号功率 |  |  |  |  | 
噪声功率 |  |  |  |  | 
信噪比 |  |  |  |  | 
误符号率 |  |  |  |  | 

## Slide 11
采样判决
观察AWGN信道对波形影响
2. AWGN波形信道预习

## Slide 12
硬判决(Hard Decision)
  对高速率信号的每个采样进行判决后，取判决结果最多的符号作为最终判决，等价于汉明距离最小
2. AWGN波形信道预习

## Slide 13
软判决(Hard Decision)
  计算整个采样序列的似然比，进行最大似然判决(ML, Maximum Likelihood)
  最大似然判决等同于采样平均值的最小距离(MD)判决
2. AWGN波形信道预习

## Slide 14
研究采样次数与抗噪声性能的关系
  改变AWGN信道的噪声方差,写出信号功率和信噪比
  运行仿真并记录三种判决方法的误比特率
2. AWGN波形信道预习
信号功率 |  |  | 
噪声功率 | 4.0 | 1.0 | 0.25
信噪比 |  |  | 
采样速率 |  |  | 
采样判决 |  |  | 
硬判决 |  |  | 
软判决 |  |  | 
采样速率 |  |  | 
采样判决 |  |  | 
硬判决 |  |  | 
软判决 |  |  | 
 | 4.0 | 1.0 | 0.25
采样速率 |  |  | 
采样速率 |  |  | 

## Slide 15
三种判决方法的误比特率曲线绘制
  在3种采样速率(Ns=5, 10, 20)和11种信噪比取值下对比不同的判决方法
  确定误比特率(BER)在0.01时三种判决方法所需的最低信噪比，并写出软判决相比于硬判决和采样判决的“信噪比增益”。
2. AWGN波形信道预习

## Slide 16
搭建Bit to Symbol模块
  用元符号表示个比特的信息,
  Data Mapper进行格雷映射
  符号取值：
  创建子系统并封装为模块以便重复使用
3.多元符号判决（选做）

## Slide 17
编写自定义Matlab函数实现最小距离判决
function y = decision(x, A, k)
% TODO: y = ?
  提示：线性变换后利用round()函数进行判决，需注意两端的判决
搭建Symbol to Bit模块
3.多元符号判决（选做）

## Slide 18
最终模型
绘制M元符号AWGN信道曲线
  计算填写噪声功率sigma2
  计算填写误符号率和误比特率的理论值
  分析实验结果和理论的符合关系
3.多元符号判决（选做）

## Slide 19
提交实验报告至网络学堂
实验报告需包括代码、实验流程记录、思考题回答
注意事项