## Slide 1: 《通信与网络》实验八 载波传输实验
2022年12月

## Slide 2: 目录
载波传输重点回顾
实验内容和流程

## Slide 3: 一、载波传输重点回顾

## Slide 4: 载波传输
为什么调制到载波？
  由于通信信道往往是带通的，待传输基带信号需要乘以搬移到频带上再进行传输，其中为高频载波的频率

## Slide 5: 载波传输
收发机设计
  发送机
  用正交的cos, sin各自承载I, Q两路信号
  接收机

## Slide 6: 等效复电平模型
频带传输 => 等效复电平模型
  理想的载波传输过程可等效为复电平信道，等效于发送复数电平，信道为复高斯噪声

## Slide 7: 典型载波传输方式
相位偏移调制
  PSK: Phase Shift Keying
  通过改变载波的频率调制信息。
正交幅度调制
  QAM: Quadrature Amplitude Modulation
  通过改变载波的相位和幅度调制基带信息。

## Slide 8: 二、实验内容介绍

## Slide 9
搭建模型
  基带调制：理想矩形脉冲滤波器+匹配滤波
  载波调制：cos, sin各自承载I, Q两路信号
观察载波调制与解调过程
  波形、频谱、载波相位与复电平对应关系
记录误符号率与，并对比复电平等效信道
1.多进制相位偏移调制

## Slide 10
搭建模型
  复电平符号映射+判决
观察记录不同噪声下的接收星座图
运行脚本exp8.m绘制误符号率-信噪比曲线
  对比理论结果
2.复电平映射方式对比

## Slide 11
设计要求
  比特率不低于
  满足时，误比特率不超过
设计方法
  信道编码：可选重复码和Hamming码，参数自选
  符号映射：可选M-QAM或M-PSK，M自选
  基带：根号升余弦滤波器作为发送调制和接收，滚降系数，符号率，带宽
  载波：分成I路和Q路调制到的载波上，占用频段，信号采样率为
观察波形、功率谱，记录误比特率
3.综合实验：完整通信系统搭建

## Slide 12
提交实验报告至网络学堂
实验报告需包括代码、实验流程记录、思考题回答
注意事项